# II.      odůvodnění 1. změny územního plánu

## a)  vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

Navrhované řešení 1.změny územního plánu sídelního útvaru Jílové (dále jen ÚPn SÚ Jílové) není v rozporu se zásadami „Politiky územního rozvoje České republiky“ (PUR ČR).

Řešení 1. změny ÚPn SÚ Jílové není v rozporu se zpracovávanými zásadami územního rozvoje ústeckého kraje.

Ve vztahu k dosud platnému územnímu plánu města Jílové je navržen další rozvoj zastavitelného území, obsluhy technickou a dopravní infrastrukturou.

## b)  údaje o splnění zadání

ÚPn SÚ Jílové je zpracován nad vektorovým podkladem předaným MÚ Děčín.

Hranice zastavěného území vychází z hranice současně zastavěného území (SZÚO) ÚPn SÚ Jílové z roku 1997. Korekce původního SZÚO byla provedena pouze v řešeném území 1. změny ÚPn SÚ Jílové a to v souladu s zákonem 183/2006 Sb.

Počty rodinných domů uváděné dále v této části mají orientační charakter a byly použity pro stanovení koncepce jednotlivých ploch a pro projednání se správci sítí.

Zadání 1. změny ÚPn SÚ Jílové  bylo splněno.

Výjimku tvoří plocha č. 48 (změna navržená ve prospěch Pohraniční policie), kde návrh na změnu již není aktuální a v územním se plánu ponechává původní funkční využití z roku 1997. Lokalita byla, jako součást 1. změny, vypuštěna.

## komplexní zdůvodnění přijatého řešení ,

Zastupitelstvo města Jílové v souladu s potřebami města, potřebami právnických a fyzických osob, reaguje na nové požadavky v rozvoji města.

### Urbanistické řešení

Podstatnou část změny územního plánu tvoří plochy bydlení v kontaktu se zastavěným územím města. Plochy výroby ,služeb a veřejných prostranství tvoří co do plošné výměry nepodstatnou část. Jedná se převážně o služby a komerční činnost. Předpokládá činnosti nerušící své okolí nad míru obvyklou.

Rozvoj výrobních funkcí v kategorii průmyslové výroby je navrhován v ploše č. 41 v Martiněvsi. Plocha není v sousedství obytných ploch a přepokládá se výstavba skladového areálu. Plochy veřejných prostranství souvisejí převážně s rozvojem veřejných ploch klidové dopravy, hřbitova, veřejné zeleně apod.

Koncepce rozvoje občanské vybavenosti je dána návrhem plochy č. 32, kde se předpokládá realizace komplexu obchodní vybavenosti a nerušící výroby a služeb ve vazbě na obchodní vybavenost. Možnost realizace určité formy občanské vybavenosti je dána i v rámci regulačních podmínek pro jednotlivé navržené obytné plochy a plochy služeb (kategorie přípustných, nepřípustných a podmínečně přípustných funkcí).

### Kulturní památky, kulturní hodnoty

V řešeném území 1. změny ÚP nejsou žádné kulturní památky ani jiné kulturní hodnoty.

### Přírodní podmínky

Přírodní podmínky jsou dány situováním téměř všech navržených ploch na území CHKO České středohoří nebo CHKO Labské pískovce. Až na výjimky se jedná o IV. Zónu. Do řešeného území 1. změny ÚP zasahuje hranice Natury 2000 ve které leží pozemky severně od silnice I/13. Umístění lokalit v zónách je podmíněno respektováním pravidel hospodaření v jednotlivých zónách.

### Návrh územního systému ekologické stability

Návrh ÚSES z roku 1997 nebyl řešením 1.změny ÚPn SÚ Jílové dotčen a nové prvky  systému se nenavrhují. Dle ÚTP ČR téměř celé správní území města Jílové a všechny navržené plochy 1. změny leží v ochranném pásmu NRBK 19, 22 a 27. Vlastní realizace nových ploch musí respektovat podmínky dané ochranným pásmem.

Ochranné pásmo nadregionálních biokoridorů zahrnuje území do 2km od osy biokoridorů oboustranně a pokrývá celé řešené území 1. změny. V OP NRBK jsou chráněna veškerá stávající cenná společenstva shodná s požadovanými společenstvy biokoridorů, ať již jsou zahrnuty do jiného způsobu ochrany, či nikoli. OP NRBK nezakládá právo na vyvlastnění ani předkupní právo na dotčené pozemky.

### Dopravní řešení

Širší vztahy

Doprava  vázaná na širší vztahy v území odpovídá původnímu územnímu plánu a 1. změnou ÚPn se nemění.

Jílové má přímý kontakt na nadřazenou silniční síť.V řešeném prostoru území je vedena silnice první třídy I/13, která bude (dle ÚPn SÚ Jílové z roku 1999)  výhledově přeložena do polohy mimo zastavěnou část města.

Hlavními dopravními osami v řešené prostoru obce jsou silnice třetí třídy. Zastávají funkce sběrných komunikací a jsou nositeli přepravních vztahů místního významu. Dopravní intenzity na těchto silnicích nejsou vysoké a odpovídají celkovému charakteru osídlení.

Veškeré další komunikační tahy vnějšího dopravního systému mají na území obce

obslužnou resp. Přístupovou funkci a v jejím nejbližším zájmovém prostoru jsou

stabilizovány. V návrhu nevyžadují změny s územním dopadem.

Železniční doprava není v řešeném prostoru konfliktní. V ochranném pásmu železnice částečně leží plochy č. 15, 33 a 41.

Základní systém místních tahů a obslužných komunikací zůstane pro další časový horizont zachován. V řešeném a nejbližším zájmovém území sídla není kromě přeložky silnice první třídy uvažováno ani dlouhodobě s významnými přeložkami či novými komunikačními tahy, které by zásadně ovlivnily budoucí rozvoj řešeného území 1. změny.

Z pohledu širších dopravních vztahů nemají navržené plochy a objekty dopravní infrastruktury žádné vazby na nadřazené prvky dopravního charakteru. Obslužné místní komunikace mají lokální význam a jsou napojeny na stávající síť ulic a cest.

#### Zdůvodnění dopravního řešení:

Silniční síť

Koncepční uspořádání silnic se návrhem územního plánu nemění, silniční síť zůstává stabilizována

Síť místních komunikací

Navržené obslužné komunikace (MK) spadají do funkční skupiny C; zpřístupňují jednotlivé části území a konkrétní objekty nové výstavby. V územním plánu jsou nově navrženy přístupové MK k lokalitám rodinných domů a vybavenosti. Případné rekonstrukce krytů vozovek bez územních nároků a další drobné úpravy komunikací nejsou předmětem řešení územního plánu

Přehled navržených místních komunikací:

Všechny plochy určené pro výstavbu rodinných domů a objektů vybavenosti mají navrženy komunikační přístupy. Napojují se na stávající místní komunikace s živičným povrchem nebo na komunikace a veřejné cesty s prašným krytem. Komunikační napojení na stávající silnice jsou omezeny na minimum. Předmětem zdůvodnění jsou:

- Komunikační vstupy na lokality č. 3, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40 mají přímou vazbu na síť místních komunikací a cest, které jsou v majetku města Jílové. Vjezdy jsou mimo hranice lokalit bez úprav, dodrženy musí být parametry pro rozhledy v místech napojení.

- Komunikační přístup k lokalitě č.5 v Modré je veden ze silnice III/26035 nad objektem ČOV. Dotčeny jsou cizí pozemky. Druhý vjezd do lokality je veden novou místní komunikací v trase původní cesty z východní strany.

- Příjezd k lokalitě č.8 je veden v trase původní cesty vedené podél Jílovského potoka.

- Lokalita č.14 je zpřístupněna cestou napojenou na průtah silnice.

- Lokalita č.25 je napojena jednak na stávající místní komunikaci a jednak novou přístupovou komunikací vedenou z křižovatky ulic Polní a K.H. Máchy.

- Lokalita č.26 je napojena na stávající místní komunikaci novými vjezdy, vedenými z ulic Polní a Jiráskova

- Lokalita č.27 je napojena dvěma samostatnými vjezdy, navazujícími na stávající místní komunikace.

- Lokalita č.33 je napojena novým vjezdem z ulice U Potoka a dalším vjezdem z místní komunikace vedené podél jižní hranice lokality.

- Lokalita č.41 je napojena novým vjezdem ze stávající slepé komunikace, vedené k Jílovskému potoku. Přes potok jen nutný mostní objekt.

Klidová doprava

- Parkoviště na Sněžníku je rozšířeno, jeho kapacita je zhruba dvojnásobná. Na parkoviště jsou navrženy dva vjezdy.

- Parkoviště v lokalitě č.28 je zpřístupněno z ulice Havlíčkova dvěma vjezdy. Je určeno pro obyvatele sídliště.

- Lokalita č.30 je určena pro objekty a plochy klidové dopravy. Parkoviště je napojeno z ulice E.Krásnohorské a z  ulice Nová. Je určeno zejména pro obyvatele bytových domů v sídlišti.

- Parkoviště v lokalitě č.17 je vyhrazeno návštěvníkům hřbitova. Součástí návrhu je příjezdová komunikace, navazující na stávající ulice Hřbitovní a Poslední.

### Řešení vodního hospodářství

Řešení nově zařazených lokalit v 1.změně územního plánu sídelního útvaru obce Jílové podstatným způsobem nemění původní řešení. Na původní řešení plynule navazuje a již navrženou koncepci vodohospodářské problematiky rozvíjí o nové oblasti. Současně podtrhuje důležitost návrhu opatření zapracovaných v původním řešení návrhu vodovodního a kanalizačního systému.

Návrh je řešen v souladu se zpracovaným „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ (PRVKÚK).

### Vodohospodářské řešení jednotlivých lokalit

### Lokalita č.3 – k.ú. Modrá u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita není ohrožována záplavami a současně lokalitou neprochází žádná vodoteč. Terén je přirozeně svažitý, a nová výstavba bude respektovat jeho charakter včetně odvodnění komunikace. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování pitnou vodou

Zásobování rodinných domků bude zajištěno napojením na stávající vodovodní řad, který prochází podél západní hranice řešené plochy. Pro zásobování lokality je tento vodovodní řad dostatečně kapacitní a zdrojem pitné vody bude vodojem Modrá.

Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Do vybudování kanalizační stoky na pravém břehu Jílovského potoku budou splaškové odpadní vody likvidovány individuálně. Po vybudování kanalizační stoky bude do komunikace při západní hraně lokality uložena kanalizační stoka DN 300, která bude napojena do nové stoky vedené v komunikaci na pravém břehu Jílovského potoka.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.4 – k.ú.Modrá u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita není ohrožována záplavami a současně lokalitou neprochází žádná vodoteč. Terén je přirozeně svažitý, a nová výstavba bude respektovat jeho charakter včetně odvodnění komunikace. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování pitnou vodou

Zásobování rodinných domků bude zajištěno napojením na stávající vodovodní řad, který prochází podél východní hranice řešené plochy. Pro zásobování lokality je tento vodovodní řad dostatečně kapacitní a zdrojem pitné vody bude vodojem Modrá.

Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Do vybudování kanalizační stoky na pravém břehu Jílovského potoku budou splaškové odpadní vody likvidovány individuálně. Po vybudování kanalizační stoky bude do komunikace při východní hraně lokality uložena kanalizační stoka DN 300, která bude napojena do nové stoky v komunikaci na pravém břehu Jílovského potoka, bude do komunikace při východní hraně lokality uložena kanalizační stoka DN 300, která bude napojena do nové stoky v komunikaci na pravém břehu Jílovského potoka.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.5 – k.ú.Modrá u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita se nachází na pravém břehu Jílovského potoku a současně podél západní hrany zájmového území protéká Liščí potok. Území má přirozený spád ve směru jih – sever ve sklonu ke korytu Jílovského potoku. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování pitnou vodou

Zásobování zástavby rodinných domků bude zajištěno napojením na stávající vodovodní řad LT60 po jeho přechodu Jílovského potoku a uložením nového vodovodního řadu DN 80. Jako zdroj pitné vody bude sloužit vodojem Modrá. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Do vybudování kanalizační stoky na pravém břehu Jílovského potoka budou splaškové odpadní vody likvidovány individuálně. Po vybudování kanalizační stoky bude při severní hraně položena nová kanalizační stoka DN 300, která bude u mostku přes Jílovský potok ukončena v čerpací stanici splaškových vod, která bude zajišťovat jejich přečerpávání do stoky na pravém břehu Jílovského potoka. Čerpací stanice bude současně sloužit i pro lokalitu č.6.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.6 – k.ú.Modrá u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita se nachází na pravém břehu Jílovského potoku a severní část řešené plochy se nachází stejně jako lokalita č.5 v těsné blízkosti Jílovského potoku. Terén lokality je spíše rovinatý s mírným spádem severním směrem. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování pitnou vodou

Lokalita je opět určena k zástavbě rodinných domků a pro zásobování bude využit z části stávající vodovodní řad LT60, který se nachází při severní hraně plochy a z části bude vybudován nový vodovodní řad DN 80 podél západní hrany řešené plochy, který bude napojen na stávající vodovodní řad u jeho přechodu přes Jílovský potok. Jako zdroj pitné vody bude sloužit vodojem Modrá. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Návrh odkanalizování je vázán na dobudování kanalizační stoky na pravém břehu Jílovského potoku, stejně jako u lokality č.5. Navrženy jsou dvě stoky, kde hlavní stoka sleduje severní hranici zájmové plochy a bude provedena v profilu DN300 a druhá bude kopíruje západní hranici řešené lokality a bude provedena v dimenzi DN250. Stoka DN250 bude napojena na stoku DN300, která bude napojena do čerpací stanice splaškových odpadních vod. Tato čerpací stanice je společná pro plochy č.5 a č.6. Čerpací stanice bude řešena jako dvoukomorová (mokrá jímka, armaturní komora) a bude přečerpávat splaškové odpadní vody výtlakem DN 80 do kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.7 – k.ú. Modrá u Děčína

Odtokové poměry

Plocha se nachází po pravé straně silnice Modrá – Čermná na pravém břehu Červeného potoka. Přímo lokalitou neprochází žádná vodoteč. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu). Terén je přirozeně svažitý ve směru západ – východ.

Zásobování vodou

Vzhledem k umístění lokality, není ji možno připojit na vodovod pro veřejnou potřebu a je nutno vybudovat pro jednotlivé objekty vlastní zdroje pitné vody s dostatečnou kapacitou a v odpovídající kvalitě.

Odkanalizování

Lokalita se nachází mimo souvislou kanalizační síť, na kterou by mohly být objekty rodinných domků připojeny, proto zde bude nakládání se splaškovými odpadními vodami řešeno individuálním řešením pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.8 – k.ú. Modrá u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita se nachází na pravém břehu Jílovského potoku, který protéká při její severní hraně a terén je mírně svažitý se sklonem k jeho korytu. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu). Terén je přirozeně svažitý ve směru západ – východ.

Zásobování vodou

Plocha je opět určena k zástavbě rodinných domků a pro zásobování vodou bude vyměněna část stávajícího vodovodního řadu lPE 40 za nový DN 80 (nové křížení Jílovského potoku) a dále bude vybudován při severní hraně lokality nový vodovodní řad DN 80, ze kterého bude plocha napojena samostatným přípojkami. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Návrh odkanalizování je vázán na dobudování kanalizační stoky na pravém břehu Jílovského potoku, a z hlediska nakládání se splaškovými odpadními vodami bude při severní straně lokality vybudována nová kanalizační stoka DN250, na kterou bude napojena stoka vedlejší DN250, sledující stranu západní. Kanalizace bude ukončena v čerpací stanici splaškových odpadních vod, které bude řešena jako podzemní dvoukomorový objekt s mokrou jímkou a armaturní komorou. Tato čerpací stanice bude splaškové odpadní vody přečerpávat do zmíněné stoky na pravém břehu Jílovského potoku.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.10 a č.11 – k.ú. Modrá u Děčína (Plocha č. 11 stav již před schválením územního plánu v roce 1997).

Odtokové poměry

Lokalita se nachází na pravém břehu Jílovského potoku, za místní komunikací a nachází se v jeho těsné blízkosti. Terén plochy je mírně svažitý směrem ke korytu Jílovského potoku. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Napojení ploch č. 10 a č.11 je navrženo na vodovodní řad v ulici při jejich severní hraně každá samostatnou přípojkou. Stávající vodovod bude i nadále současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Vzhledem ke skutečnosti, že na každé z ploch je situován jeden rodinný dům nacházející se stranou od souvislé zástavby bude u každého objektu vybudována domovní čerpací jednotka, napojeny budou na společný kanalizační výtlak, který bude napojen na kmenovou kanalizační stoku. Tato stoka je navržena v komunikaci na pravém břehu Jílovského potoku.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.13 – k.ú. Modrá u Děčína u Děčína

Odtokové poměry

Plocha se nachází na levém břehu Jílovského potoku za silnici spojující město Jílové s obcí Libouchec (ul.Teplická) a lokalita je přirozeně svažitá v jižním směru. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Lokalita bude napojena na stávající vodovodní řad DN80, který se nachází při její jižní hraně v silnici přes nově vybudovaný vodovodní řad DN80. Nový vodovodní řad bude uložen do místní komunikace, která prochází středem řešení plochy. Rodinné domky, s jejichž výstavbou je zde uvažováno, budou na tento řad napojeny samostatnými vodovodními přípojkami. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Kanalizace zde bude napojena na budoucí páteřní stoku, která je navržena již ve schváleném územním plánu. Splaškové vody budou odváděny z lokality jednou kanalizační stokou, která bude uložena do místí komunikace, která prochází středem řešené plochy v profilu DN300.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.14 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Plocha se nachází na levém břehu Jílovského potoku za silnici spojující město Jílové s obcí Libouchec (ul.Teplická) a lokalita je přirozeně svažitá v jihozápadním směru. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Lokalita bude napojena na vodovodní řad, který se nachází v pravém břehu Jílovského potoku, a to z části rekonstruovaným řadem, a z části novým vodovodním řadem, kdy bude položeno potrubí DN80. Rodinné domky, s jejichž výstavbou je zde uvažováno, budou na tento řad napojeny samostatnými vodovodními přípojkami. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Kanalizace zde bude napojena na budoucí páteřní stoku, která je navržena již ve schváleném územním plánu. Splaškové vody budou odváděny z lokality jednou kanalizační stokou, která bude uložena do místí komunikace, která prochází středem řešené plochy v profilu DN250.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.15 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Zájmové území se nachází na pravém břehu Jílovského potoka, který ohraničuje lokalitu na severní straně. Část lokality, přímo navazuje na koryto Jílovského potoku a současně středem plochy prochází Dvořákova ulice. Terén je spíše rovinatý s mírným spádem ve směru ke korytu Jílovského potoku. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Pitná voda bude do zájmového území přivedena novým vodovodním řadem DN80, který bude napojen na stávající vodovodní řad LT70, který se nachází v ulici Teplické. Rodinné domky budou následně napojeny na tento nový vodovodní řad samostatnými vodovodnímu přípojkami z nového vodovodního řadu. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizovaní

Lokalita bude napojena na novou kanalizační stokou, která bude podcházet Jílovský potok v blízkosti mostku shybkou a ukončena bude v kmenové stoce, která byla již navržena ve schváleném uzemním plánu. Nová stoka bude provedena z kanalizačního potrubí DN300.

Před realizaci kmenové stoky na pravém břehu Jílovského potoku bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.18 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Plocha řešené lokality není dotčena vodotečí a není ohrožena ani záplavami. Terén ploch je přirozeně svažitý ve východním směru ke korytu Hornojílovského potoku. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Zástavba rodinných domků bude na vodovodní systém napojena novým vodovodním řadem, který bude na stávající vodovod napojen v LT125 v Javorské ulici. Nový vodovodní řad bude proveden v profilu DN80 a rodinné domky budou na tento nový vodovodní řad napojeny každý samostatnou vodovodní přípojkou. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Lokalita bude na kanalizaci napojena novou kanalizační stokou DN300, která bude navazovat na kanalizaci v ulici Hřbitovní, kde již byla kanalizace navržena v rámci schváleného územního plánu.

Před realizací této kanalizace bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.19 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Plocha řešené lokality není dotčena vodotečí a není ohrožena ani záplavami. Terén ploch je přirozeně svažitý ve východním směru ke korytu Hornojílovského potoku a ulicí Javorské. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Zástavba rodinných domků bude na vodovodní systém napojena novým vodovodním řadem, který bude na stávající vodovod napojen v LT125 v Javorské ulici. Nový vodovodní řad bude proveden v profilu DN80 a rodinné domky budou na tento nový vodovodní řad napojeny každý samostatnou vodovodní přípojkou. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Lokalita bude na kanalizaci napojena novou kanalizační stokou DN300, která bude navazovat na kanalizaci v ulici Hřbitovní a ulici Javorská, kde již byla kanalizace navržena v rámci schváleného územního plánu.

Před realizací této kanalizace bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.20 – k.ú. Jílové a k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita se nachází v centrální části města Jílového, na pravém břehu Jílovského potoka. Plocha je mírně svažitá v severním směru se sklonem k levému břehu Jílovského potoku a Sukově ulici. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Plocha bude napojena na stávající vodovod v Sukově ulici a to novým vodovodem, který bude proveden v profilu DN 80 a objekty bude na nový vodovodní řad napojeny každý samostatnou vodovodní přípojkou. Vodovod bude současně plnit i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

V lokalitě bude nově vybudována větvená kanalizační stoka, která bude rozdělena na dvě větvě, Kmenová část nové stoky bude provedena v profilu DN300 a větve stok budou  v profilu DN250. Kmenová stoka z lokality bude napojena na do stoky navržené v již schváleném územním plánu, která kříži Jílovský potok shybkou.

Před realizací tohoto křížení bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.23 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita se nachází v městské části Nové Jílové a na dopravní systém je napojena ulicí Mokrou. Terén plochy je spíše svažití ve jižním směru s výškovým převýšením 10,0m. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Pro zástavbu rodinných domků bude položen nový vodovodní řad, který bude napojen na hlavní zásobní řad OC70 v ulici Sněžnické a každý rodinný domek bude mít samostatnou vodovodní přípojku. Nově bude položen vodovodní řad v profilu DN50 a požární zásobování bude možné z hlavního vodovodního řadu v ulici Sněžnické, kde bude v rámci realizace nového napojení osazen požární hydrant ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Plocha lokality bude na kanalizační systém napojena také v ulici Sněžnické, kde je v prvním návrhu územního plánu navržena nová páteřní stoka. Kanalizační stoka ze zájmového území bude uložena v souběhu s vodovodním řadem v ulici Mokré a položeno bude kanalizační potrubí v profilu DN250.

Před realizací nové stoky v ulici Sněžnické bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.25 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita se nachází po pravé straně Sněžnické ulice ve směru na Sněžník, a výhodu je plocha ohraničena ulicí K.H.Máchy. Plocha lokality je mírně svažitá ve směru jihozápadním a podél ulice Sněžnické je vybudován silniční příkop, který zajišťuje odvedení dešťových vod ze zájmového území, i přes tuto skutečnost, však bude z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Lokalita bude napojena na stávající vodovodní řad OC80, na který bude navazovat nový vodovodní řad, který bude sledovat ulice K.H.Máchy a ulici Polní, ve která bude opět napojen na řad v ulici Polní, takto bude současně zajištěno z Martiněveského vodovodu. Nově bude položen vodovodní řad v profilu DN80 a rodinné domky navržené v této ploše budou napojeny samostatnými přípojkami z části z nového vodovodního řadu a z části z řadu v ulici Sněžnické. Současně bude nově navržený vodovod zajišťovat i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Lokalita bude napojena na kanalizační stoku v křižovatce ulic Sněžnická a Polní, kde je již ve schváleném územním plánu navržena nová kanalizační stoka DN300. Nová stoka bude sledovat nově navržený vodovodní řad v ulici Polní a následně v ulici K.H.Máchy.

Před realizací nové stoky v ulici Sněžnické bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.26 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Plocha se nachází v severovýchodní městské části Nové Jílově, kde na jihu je ohraničena ulicí Revoluční a na severu ulicí Úzkou. Lokalita je svažitá ve směru jiho-východním a na severní hraně se nachází lesní porost, který je oddělen od zájmového území Úzkou ulicí. Vzhledem ke svažitosti území je nutno u všech objektů důsledně vyřešit problematiku dešťových vod z nově zpevněných ploch a rodinných domků kde je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Plocha bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu LT80, který se nachází v ulici Revoluční a který je napájen z VDJ Jílové – Nový. Takto bude zajištěn dostatečný tlak v celém zájmovém území lokality. Objekty realizované na této ploše budou připojeny každý samostatnou vodovodní přípojkou z řadu v ulici Revoluční. Současně bude tento vodovod zajišťovat i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Zájmové území lokality bude napojeno na kanalizační stoku navrženou v již schváleném územním plánu, která končí v křižovatce ulic Revoluční, Libušina a Jiráskova. Nově bude vybudována kanalizační stoka DN300, která bude uložena v ulici Jiráskova a následně pak v ulici Revoluční podél jihozápadní hranice zájmové plochy č.26.

Před realizací této nové stoky na kterou je navazováno položení nové stoky v ulicích Jiráskova a Revoluční bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.27 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Zájmová plocha této lokality se nachází na rozhraní městské části Nové Jílové a Kamenná a na jihu je ohraničena ulicí Revoluční a na severu nadzemním vedením elektrické energie. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Lokalita, kde je navržena výstavby dvou rodinných domků bude napojena na stávající vodovodní řad PVC160, který se nachází v ulici Revoluční, která se nachází při jihozápadní hranici plochy. Z tohoto řadu budou realizovány samostatné vodovodní přípojky pro každý z navržených objektů. Současně bude tento vodovod zajišťovat i požární funkci, nutno však osadit odběrné objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Odkanalizování

Plocha bude napojena na kanalizaci navrženou v rámci plochy č.26, na kterou bude napojena samostatnou větví DN250, která bude začínat v křižovatce ulic Revoluční – Jiráskova.

Před realizací této nové stoky na kterou je navazováno a položení nové stoky v ulicích Jiráskova a Revoluční bude likvidace splaškových odpadních vod řešena individuálním způsobem pro každý objekt samostatně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

### Lokalita č.28 – k.ú. Jílové u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita se nachází mezi ulicemi Havlíčkova a Libušina, její plocha je mírně svažitá ve směru jižním a současně na jihu je ohraničena místní komunikací spojující ulice Luční a Lipovou. Vzhledem ke svažitosti území a zvolenému charakteru zástavby bude z části odvodněna tato plocha do nové dešťové kanalizace, která je vybudována v ulici Nové a která je zaústěna do Jílovského potoku.

Zásobování vodou

Vzhledem k charakteru zvolené zástavby bude možné tuto lokalitu zásobovat ze stávajícího vodovodního řadu OC60, který se nachází v ulici Havlíčkově.

Odkanalizování

Charakter zvolené zástavby přímo nevyžaduje napojení na stokový kanalizační systém, ale navrhujeme zde technické řešení v oblasti nakládání s dešťovými vodami, které bude odvedeny do nové dešťové stoky v ulici Nové.

### Lokalita č.30 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Plocha zájmového území, je přirozeně svažitá v jižním směru, a vzhledem k charakteru zástavby zde navrhujeme řešení v oblasti dešťových vod a dodávky požární vody. Lokalitou neprochází žádná vodoteč. Plocha je na severu ohraničena zástavbou bytových domů a na jižní straně zástavbou rodinných domků. Západní a východní hranici tvoří ulice E.Krásnohorské a Nová.

Zásobování vodou

Pro plochu č.30, kde jsou navrženy parkovací plochy a plochy pro výstavbu garáží navrhujeme zajistit především dodávku požární vody v souladu s ČSN 73 08 73, kdy hydranty a odběrné místa budou napojeny ze stávajících vodovodních řadů v ulicích E.Krásnohorské a Mojmírovi.

Odkanalizování

Návrh odkanalizování se vzhledem k návrhu zástavby soustředil především na návrh dešťového odvodnění parkovacích míst, kdy budou zpevněné plochy stání vozidel upraveny tak, aby je bylo možno odvodnit s využitím uličních vpustí, které budou napojeny na novou dešťovou stoku, která bude zaústěna do Jílovského potoku. Vzhledem k rozsahu povodí navrhujeme vybudovat dešťovou kanalizaci v profilu DN400 a složenou ze dvou samostatných stok v ulicích E.Krásnohorské a Mojmírově.

### Lokalita č.31 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Plocha zájmového území, je přirozeně svažitá v jižním směru, a vzhledem k charakteru zástavby zde navrhujeme řešení v oblasti dešťových vod a dodávky požární vody. Lokalitou neprochází žádná vodoteč. Plocha je na severu ohraničena zástavbou bytových domů a na jižní straně zástavbou rodinných domků. Západní a východní hranici tvoří ulice E.Krásnohorské a Mojmírova.

Zásobování vodou

Z hlediska dodávky vody navrhujeme plochu napojit ze stávajících vodovodních řadů v ulicích E.Krásnohorské a Mojmírova. Tyto stávající vodovodní řady budou současně také využívány jako vodovody požární ve smyslu ČSN 73 08 73, kdy budou doplněny o hydranty a odběrná místa.

Odkanalizování

Vzhledem k využití plochy jako zahrady zde navrhujeme dvojí vyžití dešťových vod, v prvním případě budou dešťové vody jímány a následně využívány pro opětovnou zálivku a případný přebytek dešťových vod bude zaústěn do dešťových stok, navržených v rámci řešení plochy č.30.

### Lokalita č.32 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Plocha se nachází na levém břehu Jílovského potoku, z části v jeho těsné blízkosti. Jílovský potok současně tvoří přirozenou jižní hranici řešené lokality, která je dále na severu ohraničena ulicí Teplickou, která je páteřní komunikací města Jílového. Terén lokality sleduje spád ke korytu Jílovského potoku, tedy jižní směr.

Zásobování vodou

Lokalita bude zásobována přípojkami ze stávajícího vodovodního řadu, který se nachází v ulici Teplické. Tento vodovod současně bude sloužit ve smyslu ČSN 73 08 73 jako požární vodovod a bude dle rozsahu a charakteru výroby v lokalitě o doběrná místa a počty a rozmístění hydrantů.

Odkanalizování

Vzhledem k charakteru využití plochy s přihlédnutím ke svažitosti lokality ke korytu Jílovského potoku navrhujeme v lokalitě vybudovat kanalizační stoku v profilu DN300, která bude napojena do čerpací stanice splaškových odpadních vod. Čerpací stanice bude řešena jako dvoukomorová (mokrá jímka, armaturní komora) a bude přečerpávat splaškové odpadní vody výtlakem DN80 do stávajícího kanalizačního sběrače (Jílové – Jílové). Dešťové vody budou odváděny přirozeným spádem plochy do vodoteče s případnými drobnými terénními úpravami.

### Lokalita č.33 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Plocha se rozprostírá na pravém břehu Jílovského potoka, který tvoří přirozenou severní hranici řešené lokality. Současně je plocha ve směru severním mírně svažitá. Na jihu je zájmová lokalita ohraničena tělesem dráhy. Vzhledem k charakteru navržené zástavby zde budou dešťové vody řešeny z nově zpevněných ploch a rodinných domků zachytáváním do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Lokalitu navrhujeme napojit na stávající vodovodní řad PVC110, který prochází při její severní hranici, souběžně s ulicí U Potoka. Pro každý rodinný domek, pro jejichž výstavbu je plocha určena bude z tohoto vodovodního řadu vybudována samostatná vodovodní přípojka. Stávající vodovod bude současně doplněn o hydranty a odběrná místa ve smyslu ČSN 73 08 73, tak aby současně plnil i funkci požárního vodovodu.

Odkanalizování

Pro lokalitu navrhujeme vybudovat jednu páteřní stoku v profilu DN300, která zajistí odvedení splaškových odpadních vod z řešeného území do čerpací stanice splaškových odpadních vod. Čerpací stanice bude umístěna u severovýchodního okraje řešené plochy v blízkosti ulice U Potoka. Čerpací stanice bude řešena jako dvoukomorová (mokrá jímka, armaturní komora) a bude přečerpávat splaškové odpadní vody výtlakem DN80 do stávajícího kanalizačního sběrače (Jílové – Jílové). Výtlak bude současně využíván čerpací stanicí navrženou v rámci  odkanalizování plochy č.32.

### Lokalita č.37 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Plocha lokality je na severu ohraničena ulicí Tichou a na jihu ulicí Teplickou .Lokalita se nachází v severní Martiněvsi. Zájmovým územím neprochází žádná trvalá vodoteč. Při přívalových deštích může být oblast ohrožena stékající dešťovou vodou z plochy nad ulicí Tichá. Dešťové vody z nově zpevněných ploch realizovaných v rámci výstavby rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Zástavba rodinných domků, navržená v této lokalitě bude zásobována ze stávajícího vodovodního řadu OC80, který se nachází v ulici Teplické. Z tohoto řadu bude nově realizováno odbočení do ulice Tiché před křižovatkou ulic Býnovská a Teplická. Nový vodovodní řad bude proveden v profilu DN80 a bude sledovat ulice Tichá, Býnovská a zpět se bude napojovat na vodovodní řad OC80 v křižovatce ulic Teplická – Tichá. Z nového vodovodního řadu budou jednotlivé objekty napojeny samostatnými vodovodními přípojkami.

Nový vodovodní řad bude současně sloužit i jako vodovod požární, ve smyslu ČSN 73 08 73, kdy na tomto řadu budou umístěny odběrné místa a hydranty v příslušném rozmístění.

Odkanalizování

Kanalizace bude pro plochu rozdělena na dvě samostatné povodí, které budou napojeny na kanalizační přivaděč který spojuje město Jílové s kanalizačním systémem města Jílové. Jedna stoka bude napojena na citovaný kanalizační sběrač v pod křižovatkou ulic Tichá a Teplická a bude proveden v profilu DN250. Druhá stoka bude uložena do ulice Tichá (východní povodí) a celá ulice Býnovská a vzhledem ke trase zmíněného přivaděče bude část nové stoky uložena do ulice Teplické, tak aby mohla být opět napojena do kanalizačního sběrače Jílové – Jílové. Nová východní stoka bude provedena v profilu DN300.

### Lokalita č.38 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita na navazuje nepřímo na lokalitu č.37 a má o obdobnou charakteristiku, nachází se na ulici Ticho a spádové poměry lze opět charakterizovat jako přirozeně svažité v jižním směru. Vzhledem ke skutečnosti, že plocha navazuje na komunikaci, vhodné, aby architektonický návrh zástavby rodinných domků minimalizovat zpevněné plochy a současně důsledně řešil zachycení těchto vod a jejich likvidaci je na vlastních pozemcích rodinných domků (zásak, zálivka, plnění bazénu). Lokalitou neprochází žádná vodoteč a plocha není ohrožována záplavami.

Zásobování vodou

Technické řešení zásobování této lokality vodou bude navazovat na zásobování plochy č.37 a napojením stávající vodovodní řad OC80, který se nachází v ulici Teplické. Z tohoto řadu bude nově realizováno odbočení do ulice Tiché před křižovatkou ulic Býnovská a Teplická. Nový vodovodní řad bude proveden v profilu DN80 a bude sledovat ulice Tichá, Býnovská a zpět se bude napojovat na vodovodní řad OC80 v křižovatce ulic Teplická – Tichá. Z nového vodovodního řadu budou jednotlivé objekty napojeny samostatnými vodovodními přípojkami. Nový vodovodní řad bude současně sloužit i jako vodovod požární, ve smyslu ČSN 73 08 73, kdy na tomto řadu budou umístěny odběrné místa a hydranty v příslušném rozmístění.

Odkanalizování

Vzhledem k technické návaznosti na již navržené odkanalizování plochy č.37, bude i pro tuto lokalitu využívána východní stoka společně s touto plochou. Stoka bude uložena do ulice Tichá (východní povodí) a celá ulice Býnovská a vzhledem ke trase zmíněného přivaděče bude část nové stoky uložena do ulice Teplické, tak aby mohla být opět napojena do kanalizačního sběrače Jílové – Jílové. Nová východní stoka bude provedena v profilu DN300.

### Lokalita č.39 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Odtokové poměry plochy jsou identické jako u ploch č.37 a 38 a to jak s ohledem na svažitost terénu, tak i jeho sklon, která sleduje jižní směr. Na západě je plocha ohraničena ulicí Býnovskou a na jihu ulicí Teplickou. Severní a východní hranici lokality tvoří lesní porost. Dešťové vody z nově zpevněných ploch a rodinných domků je navrženo zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zásak, zálivka, plnění bazénu). Lokalitou neprochází žádná vodoteč a současně není plocha ohrožována záplavami.

Zásobování vodou

Technické řešení zásobování této lokality vodou bude navazovat na zásobování plochy č.37 a š.38 a napojením stávající vodovodní řad OC80, který se nachází v ulici Teplické. Z tohoto řadu bude nově realizováno odbočení do ulice Tiché před křižovatkou ulic Býnovská a Teplická. Nový vodovodní řad bude proveden v profilu DN80 a bude sledovat ulice Tichá, Býnovská a zpět se bude napojovat na vodovodní řad OC80 v křižovatce ulic Teplická – Tichá. Z nového vodovodního řadu budou jednotlivé objekty napojeny samostatnými vodovodními přípojkami. Nový vodovodní řad bude současně sloužit i jako vodovod požární, ve smyslu ČSN 73 08 73, kdy na tomto řadu budou umístěny odběrné místa a hydranty v příslušném rozmístění.

Odkanalizování

Vzhledem k technické návaznosti na již navržené odkanalizování plochy č.37, bude i pro tuto lokalitu využívána východní stoka společně s touto plochou. Stoka bude uložena do ulice Tichá (východní povodí) a celá ulice Býnovská a vzhledem ke trase zmíněného přivaděče bude část nové stoky uložena do ulice Teplické, tak aby mohla být opět napojena do kanalizačního sběrače Jílové – Jílové. Nová východní stoka bude provedena v profilu DN300.

### Lokalita č.40 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Plocha lokality je spíše svažitá a na severu ohraničena ulicí Teplická a na jihu korytem Jílovského potoka na jehož levém břehu se plocha rozprostírá a současně se k jeho břehu svažuje s převýšením cca 8,0 m. Jižní část plochy těsně přiléhá ke korytu Jílovského potoku. Vzhledem k blízkosti tohoto koryta je možné dešťové vody ze zpevněných ploch a rodinných domků směřovat do této vodoteče v rámci terénní úpravy je možno je také zachytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích (zálivka, plnění bazénu).

Zásobování vodou

Plocha bude na vodovodní síť napojena vybudováním nového vodovodního řadu DN60, který bude navazovat na stávající vodovodní řad OC60. Tento stávající vodovodní řad se nachází v ulici Teplické. Z nového vodovodního řadu budou jednotlivé objekty napojeny samostatnými vodovodními přípojkami a současně bude zajišťovat dodávku vody pro plochu č.41.  Vzhledem k profilu stávajícího vodovodního řadu navrhujeme využívat jako zdroj požární vody Jílovský potok, který se nachází v těsném sousedství řešené lokality.

Odkanalizování

Plocha se nachází v těsném sousedství stávajícího kanalizačního sběrače Jílové-Jílové a napojení splaškových odpadních vod bude řešeno od každého rodinného domku samostatnou přípojkou.

### Lokalita č.41 – k.ú. Martiněves u Děčína

Odtokové poměry

Lokalita se nachází ve východní části Martiněvsi, kde na jihu je ohraničena tělesem dráhy, ze západu a severu je plocha uzavírána korytem Jílovského potoku a Martiněvského potoku. Terén lokality je rovinatý bez výrazného zvlnění. Plocha těsně sousedí s Jílovským potokem a tato skutečnost koryta umožňuje odtok dešťových vod ze zpevněných ploch v rámci terénních úprav přímo do koryta vodoteče.

Zásobování vodou

Zásobování vodu bude zajištěno novým vodovodním řadem, který bude společný současně i pro plochu č.40 a bude křížit koryto Jílovského potoku pod dnem. Z hlediska požárního zásobování vodou není vhodné pro tento účel využívat vodovod jako zdroj požární vody bude využíván Jílovský potok a popřípadě bezejmenný rybníček.

Odkanalizování

Odkanalizování plochy navrhujeme řešit samostatnou stokou v profilu DN250, která bude sledovat severní hranici lokality a bude ukončena v čerpací stanici splaškových odpadních vod. Čerpací stanice bude řešena jako dvoukomorová (mokrá jímka, armaturní komora) a bude přečerpávat splaškové odpadní vody výtlakem DN80 do stávajícího kanalizačního sběrače (Jílové – Jílové). Dešťové vody budou odváděny přirozeným spádem plochy do vodoteče s případnými drobnými terénními úpravami.

### Lokalita č.50 – k.ú. Sněžník

Odtokové poměry

Plocha se nachází na levém břehu Sněžnického potoka nad místní polní cestou. Terén lokality je mírně svažitý ke korytu Sněžnického potoka, vlastní vodoteč však plochou neprotéká a záplavy ji neohrožují. Z hlediska požárního zásobování ve smyslu ČSN 73 08 73 bude využíván stávající vodovodní řad LT80, kdy na tomto řadu budou umístěny odběrná místa a hydranty v příslušném rozmístění.

Zásobování vodou

Plocha bude napojena na stávající vodovodní řad LT80 vybudováním nového vodovodního řadu DN80, kdy ke každému rodinnému domku bude realizována samostatná vodovodní přípojka. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající vodní zdroj, který je součástí VDJ Sněžník, není dostatečně kapacitní, bude nutné řešit jeho doplnění ve vazbě na nový hydrogeologický průzkum s vytipováním vhodných lokalit.

Před realizací posílení stávajícího zdroje bude zásobování vodou řešeno pro každý objekt individuálně dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

Odkanalizování

Likvidace splaškových odpadních vod bude pro každý objekt řešena individuálním způsobem dle rozhodnutí vodoprávního orgánu.

## Odtokové poměry

Potřeba řešit úpravu odtokových poměrů povrchových, hlavně srážkových vod pro jednotlivé lokality vyplývá z nutnosti omezení přítoku dešťových vod do veřejné kanalizace z kapacitních a provozních důvodů a nutnosti ochrany jednotlivých ploch i objektů a infrastruktury území pod nimi.

Pro představu se uvádí celkové odtoky při návrhovém dešti z jednotlivých lokalit.

| Lokalita | katastr | plocha | součinitel odtoku | déšť | množství déšť.vod | objem dešťě |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) |  |  | (l/s) | (m3) |
| 3 | Modrá u Děčína | 1,721 | 0,65 | 110 | 123,06 | 111 |
| 4 | Modrá u Děčína | 1,983 | 0,65 | 110 | 141,78 | 128 |
| 5 | Modrá u Děčína | 0,790 | 0,65 | 110 | 56,49 | 51 |
| 6 | Modrá u Děčína | 0,556 | 0,65 | 110 | 39,75 | 36 |
| 7 | Modrá u Děčína | 0,624 | 0,65 | 110 | 44,62 | 41 |
| 8 | Modrá u Děčína | 0,427 | 0,65 | 110 | 30,53 | 28 |
| 10 | Modrá u Děčína | 0,090 | 0,65 | 110 | 6,44 | 6 |
| 11 | Modrá u Děčína | 0,064 | 0,65 | 110 | 4,58 | 5 |
| 13 | Modrá u Děčína | 0,643 | 0,65 | 110 | 45,97 | 42 |
| 14 | Jílové u Děčína | 0,368 | 0,65 | 110 | 26,31 | 24 |
| 15 | Jílové u Děčína | 1,336 | 0,65 | 110 | 95,52 | 86 |
| 16 | Jílové u Děčína | 0,514 | 0,65 | 110 | 36,75 | 34 |
| 17 | Jílové u Děčína | 0,370 | 0,65 | 110 | 26,46 | 24 |
| 18 | Jílové u Děčína | 1,471 | 0,65 | 110 | 105,18 | 95 |
| 19 | Jílové u Děčína | 1,105 | 0,65 | 110 | 79,01 | 72 |
| 20 | Jílové, Martiněves u Děčína | 1,403 | 0,65 | 110 | 100,31 | 91 |
| 23 | Jílové u Děčína | 0,366 | 0,65 | 110 | 26,17 | 24 |
| 25 | Jílové u Děčína | 1,958 | 0,65 | 110 | 140,00 | 126 |
| 26 | Jílové u Děčína | 1,783 | 0,65 | 110 | 127,48 | 115 |
| 27 | Jílové u Děčína | 0,356 | 0,65 | 110 | 25,45 | 23 |
| 28 | Jílové u Děčína | 0,310 | 0,65 | 110 | 22,17 | 20 |
| 29 | Martiněves u Děčína | 2,384 | 0,65 | 110 | 170,46 | 154 |
| 30 | Martiněves u Děčína | 1,050 | 0,65 | 110 | 75,08 | 68 |
| 31 | Martiněves u Děčína | 0,263 | 0,65 | 110 | 18,80 | 17 |
| 32 | Martiněves u Děčína | 1,700 | 0,65 | 110 | 121,55 | 110 |
| 33 | Martiněves u Děčína | 1,404 | 0,65 | 110 | 100,39 | 91 |
| 34 | Jílové, Martiněves u Děčína | 1,074 | 0,65 | 110 | 76,79 | 70 |
| 37 | Martiněves u Děčína | 3,064 | 0,65 | 110 | 219,08 | 198 |
| 38 | Martiněves u Děčína | 0,480 | 0,65 | 110 | 34,32 | 31 |
| 39 | Martiněves u Děčína | 3,146 | 0,65 | 110 | 224,94 | 203 |
| 40 | Martiněves u Děčína | 0,221 | 0,65 | 110 | 15,80 | 15 |
| 41 | Martiněves u Děčína | 1,116 | 0,65 | 110 | 79,79 | 72 |
| 46 | Sněžník | 0,142 | 0,65 | 110 | 10,15 | 10 |
| 50 | Sněžník | 2,119 | 0,65 | 110 | 151,51 | 137 |

Z daných hodnot vyplývá nutnost zachytávat dešťovou vodu v co největší míře v jednotlivých lokalitách, aby nebyla zatěžována kanalizace a nebylo ohrožováno území pod plochami, neboť jejich urbanizováním se podstatně zvýší současný odtok. U lokalit, kde je možné řešit odvedení dešťových vod do vodoteče je tato možno posouzena a doporučena a u ostatních lokalit se navrhuje zachytávat srážkové vody ze zpevněných ploch do domovních dešťových nádrží (objem  10 – 12 m3 vychází při extrémní denní srážce, či opakovaných deštích) a likvidovat je na vlastních pozemcích (zálivka, zásak, plnění bazénů).

### Zásobování vodou

Zpracované materiály tj. platná ÚPN města Jílové a jeho změny a  Program rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) uvažují s napojením všech dostupných rozvojových ploch na vodovod pro veřejnou potřebu.

Z této koncepce vychází i řešení nově zařazených lokalit a pokud to jejich situování dovoluje, je navrženo jejich připojení. Pouze v ojedinělých případech, kdy napojení jednotlivých objektů by bylo neekonomické nebo technicky obtížně řešitelné, navrhuje se vybudování vlastních zdrojů (lokalita 50).

Napojení lokalit na vodovod je možné  s využitím stávajících zdrojů i akumulací.

| Lokalita | katastr | počet | potřeba | počet | množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RD | l/os/den | EO | l/s |
| 3 | Modrá u Děčína | 15 | 150 | 53 | 0,12 |
| 4 | Modrá u Děčína | 18 | 150 | 63 | 0,14 |
| 5 | Modrá u Děčína | 5 | 150 | 18 | 0,04 |
| 6 | Modrá u Děčína | 3 | 150 | 11 | 0,03 |
| 7 | Modrá u Děčína | 2 | 150 | 7 | 0,02 |
| 8 | Modrá u Děčína | 2 | 150 | 7 | 0,02 |
| 10 | Modrá u Děčína | 1 | 150 | 4 | 0,01 |
| 11 | Modrá u Děčína | 1 | 150 | 4 | 0,01 |
| 13 | Modrá u Děčína | 4 | 150 | 14 | 0,04 |
| 14 | Jílové u Děčína | 2 | 150 | 7 | 0,02 |
| 15 | Jílové u Děčína | 8 | 150 | 28 | 0,07 |
| 16 | Jílové u Děčína | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 17 | Jílové u Děčína | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 18 | Jílové u Děčína | 10 | 150 | 35 | 0,08 |
| 19 | Jílové u Děčína | 6 | 150 | 21 | 0,05 |
| 20 | Jílové, Martiněves u DC | 3 | 150 | 11 | 0,03 |
| 23 | Jílové u Děčína | 2 | 150 | 7 | 0,02 |
| 25 | Jílové u Děčína | 10 | 150 | 35 | 0,08 |
| 26 | Jílové u Děčína | 12 | 150 | 42 | 0,1 |
| 27 | Jílové u Děčína | 2 | 150 | 7 | 0,02 |
| 28 | Jílové u Děčína | 2 | 150 | 7 | 0,02 |
| 29 | Martiněves u Děčína | 10 | 80 | 10 | 0,02 |
| 30 | Martiněves u Děčína | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 31 | Martiněves u Děčína | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 32 | Martiněves u Děčína | 20 | 60 | 20 | 0,02 |
| 33 | Martiněves u Děčína | 6 | 150 | 21 | 0,05 |
| 34 | Jílové, Martiněves u DC | 3 | 150 | 11 | 0,03 |
| 37 | Martiněves u Děčína | 20 | 150 | 70 | 0,16 |
| 38 | Martiněves u Děčína | 3 | 150 | 11 | 0,03 |
| 39 | Martiněves u Děčína | 25 | 150 | 88 | 0,2 |
| 40 | Martiněves u Děčína | 2 | 150 | 7 | 0,02 |
| 41 | Martiněves u Děčína | 6 | 150 | 21 | 0,05 |
| 46 | Sněžník | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 50 | Sněžník | 3 | 150 | 11 | 0,03 |

Výpočetní postupy a konstanty:

Qm = kd . Qd	(kd = 1,25)

150 l/ os. Den,

1 RD – 3,5 osob

1 pracovník = 60 l/os. Směnu

Navýšení potřeby po realizaci zástavby na lokalitách činí 1,6 – 2,0 l/s, což v celkové potřebě systému je možné pokrýt ze stávajících a již navržených opatření specifikovaných ve schváleném územním plánu.

### Odkanalizování

Materiály, z kterých se při návrhu odkanalizování vycházelo, tj. platný ÚP města Jílové a současně Program rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) uvažují s napojováním všech ekonomicky dostupných dosud nenapojených částí města a rozvojových ploch na stávající systém kanalizace pro veřejnou potřebu města Jílovéh a kanalizačního sběrače Jílové – Děčín s napojením na kanalizační systém města Děčína, kterým jsou odpadní vody odváděny k centrální ČOV města v Boleticích k vyčištění.

Z této koncepce vychází i návrh řešení likvidace odpadních vod pro nově zařazené lokality. Z části se tedy navrhuje napojení na založený systém a to buď přímo, pokud již stávající stoky jsou v sousedství a z části dostavbami kanalizace ve smyslu koncepce platného územního plánu města Jílové.

Pokud konečné řešení je zatím časově vzdálené, navržená koncepce odkanalizování je taková, že navrhuje dočasné řešení, individuální likvidace splaškových odpadních vod u jednotlivých objektů s výhledem na následné přepojení po dobudování kanalizačního systému ve smyslu již schváleného územního plánu.

Dále u lokalit kde napojení je ekonomicky nevýhodné napojení na kanalizační systém, neboť se jedná o jednotlivé objekty od kanalizace značně vzdálené, navrhuje se řešení individuální likvidace odpadních vod.

Hlavním důvodem pro navrženou koncepci je nutnost dodržení platné legislativy, tj. zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) včetně jeho dalších zpřesnění a souvisejících předpisů, hlavně s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů).

### Limity pro využití území

#### Záplavová území

Nově navržené lokality se nenacházejí ve vyhlášených záplavových územích dotčených vodotečí.

#### Ochrana vody

Nově navržená opatření respektují stávající ochranná pásma vodních zdrojů a nijak je nenarušují.

#### Ochrany vodojemů

Vodojemy nutno respektovat a ochránit v rozsahu jejich oplocení.

#### Ochrana toků

Ve smyslu § 49 zákona č. 254/2001 Sb. je třeba zajistit možnost užívání pozemků pro výkon správy u drobných vodních toků v šířce do 6 m od břehové čáry.

### Energetika

Vyhodnocení koordinace využívání území z hle iska širších vztahů v úze í

Zpracování energetické a spojové části 1. změny územního plánu vychází z rozpracovaných zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a doplňujících terénních průzkumů provedených v prosinci 2007. Navržená opatření (řešení) v oblasti energetiky nejsou v rozporu s územní energetickou koncepcí kraje.

Elektroenergetické a plynárenské sítě jsou součástí nad místních sítí, které jsou provozovány soukromými akciovými společnostmi. Elektřina je odebírána z tuzemských zdrojů, zemní plyn je dovážen ze zdrojů mimo ČR.

Energetická koncepce rozvojových ploch

Energetická koncepce rozvojových ploch je založena na dostupnosti jednotlivých energetických médií. Jednotlivé rozvojové plochy mají navrženu jednu z níže uvedených energetických koncepcí. Tato koncepce je patrná z níže uvedené tabulky dostupnosti energetických médií.

- elektřina v elektrizačním stupni A + zemní plyn

- elektřina v elektrizačním stupni B + ekologická paliva nezávislá na sítích

- Výjimečně jednocestné zásobování (pouze elektřina, elektrizační stupeň C) je možné pouze tam, kde to umožní kapacita elektrorozvodných sítí, druh vytápění určí dodavatel elektřiny.

Poznámka :

elektrizační stupeň A – elektřiny je využíváno pro svícení a běžné spotřebiče připojitelné na zásuvku,

elektrizační stupeň B – využití elektřiny jako u stupně A a dále pro akumulační ohřev vody a vaření,

elektrizační stupeň C – využití elektřiny jako u stupně B a dále pro vytápění.

Použití uhlí v malých zdrojích je podmíněno instalací ekologických kotlů.

Snižující se cena slunečních kolektorů a tím i jejich rychlá ekonomická návratnost, umožňuje využívání sluneční energie pro ohřev vody a vytápění na začátku a konci topné sezóny (nízkoteplotní topné systémy).

Dostupnost energetických médií a energetická koncepce rozvojových ploch

| označ. plochy | výstavba | zásobování elektřinou | zásobování plynem | zásobování teplem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15 RD | ze stávající TS č. 23 a 30 (přeložená TS č. 1) | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 4 | 18 RD | ze stávající TS č. 23 a 30 (přeložená TS č. 1) | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 5 | 5 RD | ze stávající TS č. 23 | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 6 | 3 RD | ze stávající TS č. 23 | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 7 | 2 RD | ze stávajících sekundárních rozvodů | x | na bázi ekologických paliv nezávislých na sítích |
| 8 | 2 RD | ze stávající TS č. 2 | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 10 | 1 RD | ze stávající TS č. 31 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 11 | 1 RD | ze stávající TS č. 31 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 13 | 4 RD | ze stávající TS č. 1 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 14 | 2 RD | ze stávající TS č. 1 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 15 | 8 RD | ze stávající TS č. 1 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 16 | rozšíření hřbitova | osvětlení, ze stávajících sekundárních . rozvodů | x | x |
| 17 | parkoviště | osvětlení, ze stávajících sekundárních. rozvodů | x | x |
| 18 | 10 RD | ze stávající TS č. 17 | ze stávajícího a nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 19 | 6 RD | ze stávající TS č. 15 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 20 | 3 RD | ze stávající TS č. 13 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 23 | 2 RD | ze stávající TS č. 26 | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 25 | 10 RD | ze stávající TS č. 26 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 26 | 12 RD | z nové TS č. 27 */ | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 27 | 2 RD | z nové TS č. 27 */ | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 28 | 2 RD | ze stávající TS č. 8 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 29 | sport | ze stávající TS č. 9 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 30 | parkování, garáže | ze stávající TS č. 29 | x | x |
| 31 | zahrada | x | x | x |
| 32 | občanská vybavenost | ze stávající TS č. 11 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 33 | 6 RD | ze stávající TS č. 11 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 34 | 3 RD | ze stávající TS č. 8 | ze stávajícího středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 37 | 20 RD | z nové TS č. 32 | ze stávajícího a nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 38 | 3 RD | z nové TS č. 32 | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 39 | 25 RD | z nové TS č. 32 | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 40 | 2 RD | z nové TS č. 32 | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 41 | výroba | z nové TS č. 32 | z nového středotlakého plynovodu | na bázi plynu |
| 46 | parkoviště |  |  |  |
| 50 | 3 RD | ze stávající TS č. 19 | x | na bázi paliv ekologických, nezávislých na sítích |

*/ - výstavba navržena ve schváleném ÚPn v roc  1996

### Spoje

Telekomunikace

Telefonizace rozvojových ploch bude s ohledem na místní telekomunikační síť řešena v dalších stupních projektové dokumentace. V ústředně je třeba vytvořit kapacitní rezervu pro 289 telefonních přípojek. V tabulce je uvedena rezerva počtu telefonních přípojek pro jednotlivé rozvojové plochy.

| číslo rozvoj. plochy | funkce, výstavba | počet telefonních přípojek | číslo rozvoj. plochy | funkce, výstavba | počet telefonních přípojek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15 RD | 24 | 26 | 12 RD | 19 |
| 4 | 18 RD | 29 | 27 | 2 RD | 3 |
| 5 | 5 RD | 8 | 28 | 2 RD | 3 |
| 6 | 3 RD | 5 | 29 | sport | 2 |
| 7 | 2 RD | 3 | 30 | parkování, garáže | 0 |
| 8 | 2 RD | 3 | 31 | zahrada | 0 |
| 10 | 1 RD | 2 | 32 | nerušící výroba | 4 |
| 11 | 1 RD | 2 | 33 | 6 RD | 10 |
| 13 | 4 RD | 6 | 34 | 3 RD | 5 |
| 14 | 2 RD | 3 | 37 | 20 RD | 32 |
| 15 | 8 RD | 13 | 38 | 3 RD | 5 |
| 16 | rozšíření hřbitova | 0 | 39 | 25 RD | 40 |
| 17 | parkoviště | 0 | 40 | 2 RD | 3 |
| 18 | 10 RD | 16 | 41 | výroba | 4 |
| 19 | 6 RD | 10 | 46 | parkoviště | 0 |
| 20 | 3 RD | 5 |  |  |  |
| 23 | 2 RD | 3 | 50 | 3 RD | 5 |
| 25 | 10 RD | 16 | celkem |  | 289 |

Další telekomunikační činnosti nabízí rozvíjející se sítě mobilních operátorů a síť NET.

Televizní a rozhlasový signál

Rozhlasový a televizní vzdušný signál veřejně právního rozhlasu a televize je v řešeném území přijímán v dostatečné kvalitě. Další možnosti příjmu signálu televizních a rozhlasových stanic je přes satelitní vysílání a NET.

Radioreléové trasy

Radioreléová trasa prochází nad rozvojovou plochou č. 7 (výstavba 2 rodinných domků). Je v dostatečné výšce nad terénem a neomezí plánovanou výstavbou.

Omezení navržených rozvojových ploch stávající energetickou a spojovou  infrastrukturou

Níže uvedené plochy jsou omezovány ochrannými nebo bezpečnostními pásmy technické infrastruktury. Jejich vymístění je možné po dohodě s provozovatelem, dle platné legislativy přeložku hradí ten, kdo ji vyvolal.

| č. rozvojové plochy | výstavba | omezující stávající stavba | omezení |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15 RD | vysokotlaký plynovod | bezpečnostní pásmo 20 m na obě strany |
| 3 | 15 RD | dálkový telekomunikační kabel | ochranné pásmo 1,5 m na obě strany |
| 4 | 18 RD | vysokotlaký plynovod | bezpečnostní pásmo 20 m na obě strany |
| 4 | 18 RD | dálkový telekomunikační kabel | ochranné pásmo 1,5 m na obě strany |
| 4 | 18 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 5 | 5 RD | vysokotlaký plynovod | bezpečnostní pásmo 20 m na obě strany |
| 6 | 3 RD | dálkový telekomunikační kabel | ochranné pásmo 1,5 m na obě strany |
| 8 | 2 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 13 | 4 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 14 | 2 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 15 | 8 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 25 | 10 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 25 | 10 RD | vysokotlaký plynovod | bezpečnostní pásmo 20 m na obě strany |
| 26 | 12 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 26 | 12 RD | vysokotlaký plynovod | bezpečnostní pásmo 20 m na obě strany |
| 27 | 2 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 28 | 2 RD | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 28 | 2 RD | kabelové vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 28 | 2 RD | středotlaký plynovod | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 29 | sport | kabelové vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 29 | sport | středotlaký plynovod | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 30 | parkování, garáže | venkovní vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče |
| 30 | parkování, garáže | kabelové vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 30 | parkování, garáže | středotlaký plynovod | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 31 | zahrada | středotlaký plynovod | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 37 | 20 RD | vysokotlaký plynovod | bezpečnostní pásmo 20 m na obě strany |
| 37 | 20 RD | středotlaký plynovod | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 37 | 20 RD | venkovní kabelové vedení vysokého napětí | ochranné pásmo 1 m na obě strany |
| 37 | 20 RD | trafostanice 35/0,4 kV | kruhové ochranné pásmo o poloměru 7 m |

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických a spojových zařízení

Elektroenergetika

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti mřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně :

1. pro vodiče bez izolace 				7 m

2. pro vodiče s izolací základní 			2 m

3. pro závěsná kabelová vedení 			1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

Plynoenergetika

Ochranná pásma

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Ochranná pásma činí:

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

- u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Bezpečnostní pásma

Bezpečnostní pásma plynových zařízení uvádí následující tabulka

| druh zařízení | velikost pásma |
| --- | --- |
| Regulační stanice vysokotlaké | 10 m |
| Vysokotlaké plynovody |
| do DN 100 | 15 m |
| do DN 250 | 20 m |

Spoje

Telekomunikační zařízení

Ochranné pásmo pozemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Radiokomunikační zařízení

U radioreléových tras musí být zachována přímá viditelnost a u jejich koncových bodů je vymezeno ochranné pásmo o poloměru 500 m, kde nesmí být  umístěn rušivý zdroj elektromagnetického vlnění.

## e)  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

Návrh 2. změny ÚP byl zpracován na základě projednaného a schváleného zadání konkrétních invariantních ploch. Dle zadání nebylo požadováno variantní řešení.

Navrhovaným řešením nejsou dotčeny pozemky do kterých v minulosti byly vloženy investice do půdy. Navrhované řešení se netýká zemědělských staveb prvovýroby a zemědělských areálů.

Celé řešené území 1. změny ÚP Jílové leží na území CHKO Českého středohoří nebo Labských pískovců. Ekologická stabilita území není dotčena a je v souladu s režimem v jednotlivých zónách CHKO.

Posílení retenční schopnosti krajiny je dáno návrhem retenčních opatření:

- Dešťové vody z RD a přilehlých ploch se navrhuje podchytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích.

## Přehled vybraných navržených ploch ÚP

| číslo lokality | katastr | funkce | plocha v ha | CHKO | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 1,7225 | Labské p. | nová plocha |
| 4 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 1,9108 | Labské p. | nová plocha |
| 5 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 0,7774 | 0 | nová plocha |
| 6 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 0,5478 | 0 | nová plocha |
| 7 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 0,6283 | Č. středohoří | nová plocha |
| 8 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 0,4277 | 0 | nová plocha |
| 10 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 0,0911 | 0 | nová plocha |
| 11 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 0,0647 | 0 | stav, chybělo v ÚP 1999 |
| 13 | Modrá u Děčína | plochy bydlení | 0,6499 | Labské p. | změna z VN na bydlení |
| 14 | Jílové u Děčína | plochy bydlení | 0,3658 | Labské p. | částečná změna funkce |
| 15 | Jílové u Děčína | plochy bydlení | 1,3177 | 0 | částečná změna funkce výroby na bydlení |
| 16 | Jílové u Děčína | veřejné prostranství | 0,5139 | Č. středohoří | rozšíření hřbitova |
| 17 | Jílové u Děčína | veřejné prostranství | 0,3693 | Č. středohoří | parkoviště pro hřbitov |
| 18 | Jílové u Děčína | plochy bydlení | 1,4763 | Č. středohoří | nová plocha |
| 19 | Jílové u Děčína | plochy bydlení | 1,1186 | Č. středohoří | nová plocha |
| 20 | Jílové a Martiněves | plochy smíš. obytné | 1,2360 | Č. středohoří | změna funkce rekreace na smíšené území |
| 23 | Jílové u Děčína | plochy bydlení | 0,3670 | Labské p. | doprava + stávající rekr. objekty |
| 25 | Jílové u Děčína | plochy bydlení | 1,9480 | Labské p. | nová plocha |
| 26 | Jílové u Děčína | plochy bydlení | 1,7815 | Labské p. | nová plocha |
| 27 | Jílové u Děčína | plochy bydlení | 0,3501 | Labské p. | nová plocha |
| 28 | Jílové u Děčína | veřejné prostranství | 0,3137 | Labské p. | změna funkce- parking + garáže |
| 29 | Martiněves u Děčína | Občanská vybavenost | 2,3876 | Labské p. | změna funkce z bydlení na plochy sportu a klid. dopravy |
| 30 | Martiněves u Děčína | veřejné prostranství | 1,0586 | Labské p. | parkování, garáže |
| 31 | Martiněves u Děčína | Rekreace individuální | 0,2577 | Labské p. | změna funkce z bydlení na zahradu |
| 32 | Martiněves u Děčína | Občanská vybavenost | 1,7047 | Č. středohoří | změna funkce z rekreace na pl. OV a služeb |
| 33 | Martiněves u Děčína | plochy bydlení | 1,3865 | Č. středohoří | nová plocha |
| 34 | Jílové, Martiněves | plochy bydlení | 1,0709 | Labské p. | původně DPS |
| 37 | Martiněves u Děčína | plochy bydlení | 3,1019 | Labské p. | nová plocha |
| 38 | Martiněves u Děčína | plochy bydlení | 0,4755 | Labské p. | nová plocha |
| 39 | Martiněves u Děčína | plochy smíš. obytné | 3,1551 | Labské p. | nová plocha |
| 40 | Martiněves u Děčína | plochy bydlení | 0,2212 | Č. středohoří | nová plocha |
| 41 | Martiněves u Děčína | pl, výroby a skl. | 1,0935 | Č. středohoří | nová plocha- za potokem |
| 46 | Sněžník | veřejné prostranství | 0,1495 | Labské p. | nová plocha, plochy klidové dopravy |
| 50 | Sněžník | plochy bydlení | 0,8197 | Labské p. | nová plocha |
|  |  | CELKEM | 36,7256 |  |  |

## Předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

| lokalita |  | parcela | Plocha v ha | Druh pozemku | BPEJ | katastr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | celkem |  | 1,7225 | Louka |  |  |
|  | ZPF v ZÚ |  |  |  |  |  |
|  | ZPF mimo ZÚ | 1323/1,2,3, 1325/2, | 1,7211 |  | 550 11/III, 550 14/V | Modrá u Děčína |
|  | Nezem. plochy | 343 | 0,0013 |  |  |  |
| 4 | celkem |  | 1,9108 |  |  |  |
|  | ZPF mimo ZÚ | 476/4, 476/11 | 1,9108 | Orná půda | 550 11/III, 550 14/V | Modrá u Děčína |
| 5 | celkem |  | 0,7774 |  |  | Modrá u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 984/3, 984/5 | 0,7774 | Orná půda | 550 11/III |  |
| 6 | celkem |  | 0,5478 |  |  | Modrá u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 908/1, 889/4 | 0,5478 | Louka | 550 11/III |  |
| 7 | celkem |  | 0,6283 |  |  | Modrá u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 889/8 | 0,6283 | Louka | 550 11/III |  |
| 8 | celkem |  | 0,4277 |  |  | Modrá u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 809/1,/3 | 0,4277 | Louka | 554 11/V |  |
| 10 | celkem |  | 0,0911 |  |  | Modrá u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 681/6 | 0,0911 | Louka | 554 51/V |  |
| 11 | celkem |  | 0,0647 |  |  | Modrá u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 678/2 | 0,0519 | Louka | 554 51/V |  |
|  | Nezem. plochy | 332 | 0,0129 |  |  |  |
| 13 | celkem |  | 0,6499 |  |  | Modrá u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 10/3, 50/2, 55/6, 996/6, | 0,5067 | Louka, Zahrada | 554 41/V |  |
|  | ZPF mimo ZÚ | 48/2 | 0,0269 |  | 554 41/V |  |
|  | Nezem. plochy | -15, -14/2, -149/1, -10 | 0,1163 |  |  |  |
| 14 | celkem |  | 0,3658 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 3583/1, 3584, | 0,3189 | Louka, Zahrada | 554 41/V |  |
|  | Nezem. plochy | -513, 3579 | 0,0469 |  |  |  |
| 15 | celkem |  | 1,3177 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 3156/1,2,3,4 3154,3155, | 1,1554 | Zahrada, Louka | 541 77/V, 554 41/V |  |
|  | Nezem. plochy | -659, -12 | 0,1444 |  |  |  |
|  | Vodní plocha |  | 0,0179 | Rybník / potok |  |  |
| 16 | celkem |  | 0,5139 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 3018/3, 2979/15 | 0,5139 | Orná půda louka | 528 14/IV, 550 14/V |  |
| 17 | celkem |  | 0,3693 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 2964/1, 2964/2 | 0,3693 | Orná půda | 528 14/IV,550 11/III |  |
| 18 | celkem |  | 1,4763 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 2964/1, /4, | 1,4763 | Orná půda | 550 11/III |  |
| 19 | celkem |  | 1,1186 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 2914/1, 2914/2 | 0,8047 | Orná půda | 550 11/III |  |
|  | Nezem. plochy | 2902/2, /3, -7,-187/1, -187/3, 8, 14/1 | 0,3139 |  |  |  |
| 20 | celkem |  | 1,2360 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 1013/1 | 0,3106 | zahrada | 554 51/V |  |
|  | Nezem. plochy | 3263, 639 | 0,7746 |  |  |  |
| 23 | celkem |  | 0,3670 |  |  |  |
|  | ZPF mimo ZÚ | 3638/2, 3635, 3638/1 | 0,3670 |  | 550 14/V | Jílové u Děčína |
| 25 | celkem |  | 1,9480 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 3649/3,5,6,7, 808/12, 29, 3655/1, 808/25 | 1,8746 | Louka |  |  |
|  | Nezem. plochy | -1063, -540, 3251 | 0,0734 |  |  |  |
| 26 | celkem |  | 1,7815 |  |  | Jílové u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 448/1, 2, 445/13 | 1,7112 | Louka | 550 14/V |  |
|  | Nezem. plochy | 446, 445/12 | 0,0703 |  |  |  |
| 27 | celkem |  | 0,3501 |  |  |  |
|  | Nezem. plochy | 270/4, /11 | 0,3501 | 0 |  |  |
| 28 | celkem | 238/5, 233/7,-821 | 0,3137 | 0 |  | Jílové u Děčína |
|  | Nezem. plochy |  | 0,3137 |  |  |  |
| 29 | celkem |  | 2,3876 |  |  | Martiněves u Děčína |
|  | Nezem. plochy | 622/14, 20, 634/45, 636/59, 697/1 | 2,3876 | 0 |  |  |
| 30 | celkem |  | 1,0586 |  |  | Martiněves u Děčína |
|  | Nezem. plochy | -285, 636/15 | 1,0586 | 0 |  |  |
| 31 | celkem |  | 0,2577 |  |  | Martiněves u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 636/6, 636/5 | 0,1651 | Zahrada | 550 14/V |  |
|  | Nezem. plochy | 636/50, /51, 7 |  |  |  |  |
| 32 | celkem |  | 1,7047 |  |  | Martiněves U Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 619/1, 609/1 | 0,3596 | zahrada | 554 41/V, 558 00/I |  |
|  | Nezem. plochy | 614/1, 645, 615/1, -120, 619/1 | 1,3451 |  |  |  |
| 33 | celkem |  | 1,3865 |  |  |  |
|  | ZPF mimo ZÚ | 75/11, 12, 13, 14, 75/15,18, 20, 22, 23 | 1,3523 | Louka, Orná půda, Zahrada | 554 51/V, 558 00/I | Martiněves u Děčína |
|  | Nezem. plochy | 75/15, -344 | 0,0342 |  |  |  |
| 34 | celkem |  | 1,0709 |  |  | Jílové |
|  | ZPF v ZÚ | 634/51, 634/44,/49,/58, | 0,0775 | Orná půda | 550 14/V |  |
|  | Nezem. plochy | 88/4, 107/13, 107/20, 107/15, 88/3 | 0,9934 |  |  |  |
| 37 | celkem |  | 3,1019 |  |  | Martiněves u Děčína |
|  | ZPF v ZÚ | 439/1,467/2, 439/3, /4, 471/5 | 3,0431 | Louka |  |  |
|  | Nezem. plochy | 471/10, 471/11, 471/9, | 0,0588 |  |  |  |
| 38 | celkem |  | 0,4755 |  |  |  |
|  | ZPF mimo ZÚ | 445/6, 445/5, 460/7, 445/1 | 0,4755 | Zahrada, louka | 550 11/III | Martiněves |
| 39 | celkem |  | 3,1551 |  |  | Martiněves u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 385, 390, 358/3, 380 | 3,1551 | Louka | 550 11/III |  |
| 40 | celkem |  | 0,2212 |  |  | Martiněves |
|  | ZPF v ZÚ | 358/2 | 0,0517 | Louka | 550 00/III |  |
|  | ZPF mimo ZÚ | 358/3 | 0,1695 | Louka | 550 00/III |  |
| 41 | celkem |  | 1,0935 |  |  | Martiněves u Děčína |
|  | ZPF mimo ZÚ | 729/4,729/3, 366/2, /3,/12,/13,/14,/15 | 1,0800 | Louka | 558 00/I |  |
|  | Nezem. plochy | 684/2, | 0,0135 |  |  |  |
| 46 | celkem |  | 0,1495 |  |  | Sněžník |
|  | ZPF v ZÚ | 133/1, 106/1, 106/5 | 0,0194 | louka |  |  |
|  | ZPF mimo ZÚ |  | 0,0556 | pastvina |  |  |
|  | Nezem. plochy | 106/1,/2,/3,/4,/5,/6 | 0,0746 |  |  |  |
| 50 | celkem |  | 0,8197 |  |  | Sněžník |
|  | ZPF mimo ZÚ | 321/1 | 0,8197 | Pastvina | 950 11/II |  |

| celkem | Celkem ha | 34,8604 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZPF v ZÚ ha | 4,5952 |  |
|  | ZPF mimo ZÚ ha | 21,7659 |  |
|  | Nezemědělské plochy ha | 8,4993 |  |

## Předpokládaný zábor dle funkčního využití a zastavitelnosti

| Navrhované využití | ha |
| --- | --- |
|  | Celkem | zastavěné území | mimo zastav. území | ostatní plochy |
| bydlení | 30,1765 | 3,9237 | 20,3106 | 3,1412 |
| Občanská vybavenost | 4,0923 | 0,3596 | 0,0000 | 3,7327 |
| Sportovní plochy | 0,2577 | 0,0926 | 0,0000 | 0,1651 |
| výroba a služby | 1,0935 | 0,0000 | 1,0800 | 0,0135 |
| Veřejná prostranství | 2,4049 | 0,0194 | 0,9388 | 1,4468 |
| celkem | 36,5256 | 4,3952 | 21,9659 | 8,4993 |

## Předpokládané důsledky navrhovaného řešení na lesní půdní fond

K záboru lesního a půdního fondu, v důsledku návrhu 1. změny ÚP nedojde. Plochy 1.změny leží částečně v ochranném pásmu lesa. nutno je považovat za podmínečně vhodné. Podmínka je dána souhlasem dle zákona 289/1995 Sb.